BARIKELL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

MOSKITO

МОДЕЛИ C4-60/B  C4-60/H C4-60/H1

Благодарим Вас за приобретение затирочной машины компании BARIKELL.

В настоящем руководстве содержаться инструкции по использованию затирочной машины, модель С4-60.

Храните руководство в безопасном месте. Оно может Вам понадобиться в процессе работы с машиной.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по использованию машины во избежание проблем, вызванных неправильными действиями.

Соблюдайте технику безопасности. Оператору рекомендуется носить защитную одежду, защитную обувь, звуконепроницаемые наушники, защитную каску и рабочие перчатки из грубой кожи.

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в руководство по эксплуатации с целью совершенствования работы затирочной машины.

Перепечатка или перевод настоящего руководства по эксплуатации осуществляются только с согласия компании BARIKELL.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Раздел | Описание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 4 |
| 2. | Технические характеристики | 4 |
| 3. | Общие инструкции | 5 |
| 3.1 | Подключение машины | 5 |
| 3.2 | Меры безопасности для оператора | 5 |
| 4. | Запуск машины | 6 |
| 4.1 | Сборка | 6 |
| 4.2 | Предварительные действия перед запуском | 6 |
| 4.3 | Запуск | 7 |
| 4.4 | Работа с машиной | 7 |
| 4.5 | Остановка машины | 7 |
| 5. | Использование машины | 8 |
| 5.1 | Подготовка бетонных покрытий | 8 |
| 5.2 | Заглаживание | 8 |
| 5.3 | Чистовая обработка | 8 |
| 5.4 | Очистка машины | 9 |
| 5.5 | Перемещение машины | 9 |
| 6. | Техническое обслуживание | 9 |
| 6.1 | Текущее обслуживание | 9-10 |
| 6.2 | Замена затирочных дисков | 10 |
| 6.3 | Замена лезвий | 10 |
| 6.4 | Замена клиновых ремней | 10 |
| 7. | Нахождение и устранение неисправностей | 11 |
| 8. | Гарантия | 12 |
| 9. | Маркировка и сертификация | 12 |

- ВВЕДЕНИЕ

Запатентованная затирочная машина небольшого размера с муфтой свободного хода была разработана для заглаживания и чистовой обработки бетонных полов, эпоксидных и черных полов.

Машина оборудована 4 затирочными лезвиями (ножами).

Питание подается бензиновым двигателем через центробежное сцепление, соединенное клиновым ремнем с коробкой передач.

Не рекомендуется использовать затирочную машину для иных целей без предварительного письменного согласия компании BARIKELL. При утилизации затирочной машины, соблюдайте законы по защите окружающей среды, установленные в Вашей стране.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Описание | Единица измерения | C4-60/B B&S. V. 85432 | C4-60/H HONDA GX120 | C4-60/H1 HONDA GX160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | [мм] | 600 x 1490 x 910 | 600 x 1490 x 910 | 600 x 1490 x 910 |
| Размер с упаковкой | [мм] | 1000 x 1020 x 790 | 1000 x 1020 x 790 | 1000 x 1020 x 790 |
| Вес | [кг] | 56,6 | 53,5 | 55,5 |
| Вес при поставке | [кг] | 74 | 71 | 73 |
| Диаметр диска | мм | 600 | 600 | 600 |
| Кол-во лезвий | № | 4 | 4 | 4 |
| Трансмиссионное масло | Тип | SHELL TIVELA COMPOUNDS A or масло подобного типа - 0,3л |
| Тип двигателя | - | бензин | бензин | бензин |
| Мощность | [кВт/л.с.] | 2,94 (4л.с.) | 2,94 (4л.с.) | 4,04 (5,5л.с.) |
| Частота вращения двигателя | об/мин. | 3600 | 3600 | 3600 |
| Охлаждение | - | воздушное | воздушное | воздушное |
| Запуск | Тип | ручной стартер | ручной стартер | ручной стартер |
| Скорость машины | об/мин. | 90 | 90 | 90 |
| Скорость вращения лезвий | об/мин. | минимум – максимум 70 - 125 |
| Вместимость топливного резервуара | [л] | 3 | 2,5 | 3,6 |

В результате испытаний были установлены уровень шума и вибрации и степень их воздействия на оператора. Результаты испытаний следующие:

| Уровень шума и вибрации в рабочих условиях |
| --- |
| Среднее звуковое давление | дБ | 88,8 |
| Средняя акустическая мощность | дБ | 103,2 |
| Акустическое давление на оператора | дБ | 89,1 |
| Величина вибрации |
| Величина вибрации на рукоятке | фактическое | 7,0 |

3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

3.1 Подключение машины

Подключение машины осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации. Следуйте следующим инструкциям и всегда имейте ввиду, что:

- Двигатель представляет собой  бензиновый двигатель с воздушным охлаждением.

- Машина может быть оснащена различными типами двигателей, как указано в технической документации.

- Запуск двигателя производить с помощью троса.

- Топливо – бензин. Подается из бака в карбюратор после прохождения через фильтр.

- Вращение лопастей передается от двигателя к центробежному сцеплению, соединенному клиновым ремнем с редуктором ротора.

3.2 Меры безопасности для оператора

Во избежание скольжения или потери контроля над машиной, при запуске двигателя оператор должен принять устойчивое положение. Будьте внимательны во время всего процесса работы с машиной.

Никогда не начинайте какие-либо операции по обслуживанию или ремонту машины при работающем двигателе.  Убедитесь в том, что свеча зажигания отсоединена.

Будьте внимательны при замене старых дисков на новые. В процессе использования старые диски становятся острыми, как лезвия бритвы. Во время работы всегда носите защитные перчатки и обращайте особое внимание на положение лезвий.

Держитесь в стороне от вращающихся частей машины. Соблюдайте меры безопасности.

Проводя чистовую обработку бетонных покрытий выше уровня грунта или на полах с отверстиями более чем 20х20 см, необходимо установить защитные барьеры. Барьер должен предохранять машину от съезжания с края плиты в случае потери контроля над управлением.

Убедитесь в том, что при работе машины рядом никого нет. Во избежание непредвиденного контакта с вращающимися частями, рекомендуется сохранять минимальную дистанцию 2 метра между оператором и машиной.

Перед началом работы внимательно проверяйте состояние машины. Обращайте особое внимание на крепление болтов и гаек. Убедитесь в рабочем состоянии безопасных выключателей.

Работайте с машиной только на плоской поверхности.

Во время работы плотно застегните одежду, не носите браслетов и других подобных предметов.

Используйте защитные перчатки, каску, обувь и другие защитные средства, предусмотренные правилами техники безопасности.

Выхлопные газы вредны для здоровья. Работайте с машиной только в хорошо освещенных и проветриваемых помещениях.

Никогда не проводите дозаправку при работающем двигателе. При прикосновении к горячему глушителю вы можете сильно обжечься, а попадание искры на пролитое топливо вызовет взрыв. Проводите заправку в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня.

Используйте тип бензина, предписанный в «Руководстве по эксплуатации двигателя».

Если в процессе работы Вам необходимо отступать назад, убедитесь в том, что сзади нет никаких препятствий.

Не допускайте к управлению машины и на рабочую территорию несовершеннолетних и не квалифицированный персонал.

Храните машину в сухом месте, предохраняйте машину от попадания дождя и воздействия других атмосферных явлений.

Будьте внимательны при работе на участках с присутствием воды ввиду того, что машина может скользить. Не теряйте контроль над машиной в течение всего процесса работы.

Перед началом работы внимательно осмотрите поверхность обрабатываемого участка. Убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий, например люков или канализационных стоков на обрабатываемой поверхности, которые могут помешать вращению лезвий.

4. ЗАПУСК МАШИНЫ

4.1 Сборка

Машина поставляется полностью в собранном виде. Рукоятка машины присоединена и согнута.

Извлеките машину из ящика и поместите ее на плоскую поверхность. Убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений на ней.

В случае обнаружения повреждений, свяжитесь с дилером.

Разогните рукоятку и закрепите блокирующий выключатель.

Утилизируйте упаковку в соответствии с нормативными положениями, установленными в Вашей стране.

При перемещении машины с одного участка на другой, используйте подъемник, закрепляя крюк подъемника с кольцом, расположенным на машины.

Никогда не поднимайте машину за вращающееся кольцо.

4.2 Предварительные действия перед запуском

Перед запуском машины проведите следующие действия:

* Проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости пополните его (см. «Руководство по эксплуатации двигателя»).

* Проверьте уровень топлива, при необходимости произведите дозаправку чистым бензином, используя воронку и фильтр. Вместимость бака указана в разделе 2.

* Убедитесь в отсутствии примеси воды в бензине. Поводите заправку в хорошо проветриваемом помещении вдали от открытого огня.

* Для сохранения полного контроля над работой машины, наклонное положение лезвий должно составлять 1см. Шаг контролируется ручным регулятором. При работе с затирочным диском, лезвия должны находиться в горизонтальном положении.

* Во избежание движения с резкими толчками или потери контроля над работой машины, оператор должен всегда занимать устойчивое положение.

* Убедитесь в рабочем состоянии безопасных выключателей. Инструкции по запуску машины приводятся в следующей главе. Рекомендуется деблокировать безопасные выключатели для проверки их работы.

* При проведении данного действия, оператору рекомендуется крепко держать ручку машины ввиду того, что в случае, если один из безопасных выключателей не работает, оператор может потерять контроль над машиной. Указанная процедура должна проводиться каждый день.

4.3 Запуск

После того, как машина готова к работе, проведите следующие действия :

- Установите затирочные диски под лезвиями (см. раздел 6.2 – Замена затирочных дисков).

- Во время работы крепко держитесь за рукоятки машины. По крайней мере, один из безопасных выключателей должен находиться в закрытом положении.

- Установите дроссельную заслонку в минимальное положение;

- Потяните трос стартера (ручной стартер). После запуска двигателя переместить заслонку в полностью открытое положение;

- При запуске двигателя на низкой скорости, ротор еще не вращается. Центробежное сцепление включается при 1500 об/мин. Постепенно увеличивайте скорость. Скорость работы двигателя должна превысить 2500 об/мин.

Внимание: Перед тем, как заглушить двигатель, всегда устанавливайте дроссельную заслонку в минимальное положение.

4.4 Работа с машиной

Процесс управления машиной очень прост. Займите устойчивое положение по центру ручки и запустите машину.

* Слегка опустите ручку, и машина повернется направо.

* Слегка приподнимите ручку, и машина повернется налево.

* Толкните вперед, и машина будет двигаться вперед.

* Потяните назад, и машина будет двигаться назад.

* Удерживайте ручку в нейтральном положении, и машина останется на месте.

В процессе работы рекомендуется крепко держать ручку.

4.5 Остановка машины

Для остановки машины разблокируйте два (2) безопасных выключателя, находящихся на рукоятках ручки. Закройте топливный клапан.

Безопасные выключатели соединены с 2 микро-выключателями, которые останавливают подачу искры на свечи зажигания.

При аварии или потери контроля над работой над машиной, немедленно разблокируйте безопасные выключатели.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

5.1 Подготовка бетонных покрытий

Используйте механическую или вибрационную шлифовочную машину для выравнивания бетонной поверхности под уровень. Благодаря данной процедуре создастся плотный контакт с бетонным полом, и поверхность станет идеальной для финишной обработки. Необходимо помнить о том, что заглаживающая машина не сможет исправить выровнять плохо отшлифованный бетонный пол.

5.2 Заглаживание

Перед началом операции по заглаживанию, убедитесь в том, что затирочные диски установлены под лезвиями.

Бетонная поверхность готова к первому заглаживанию, если на ее поверхности отпечаток каблука уходит на глубину 2-3мм. В процессе операции по заглаживанию, затирочные диски не должны вскрывать поверхность. Если это происходит, между лезвиями и затирочными дисками может скапливаться цементное тесто. При необходимости, проведите очистку машины в соответствии с правилами, изложенными в последующих разделах. После того, как обрабатываемая бетонная поверхность затвердела, и отпечаток ноги на ней едва заметен, можно приступать к чистовой обработке. Временной промежуток между проведениями данных операций зависит от погодных условий, температуры окружающей среды и качества материала. В среднем с помощью машины можно загладить участок в 20-30 м2 приблизительно за 10 минут.

После завершения каждой операции двигатель машины необходимо заглушить. Никогда не оставляйте машину с работающим двигателем, особенно проводя заглаживание относительно мягкого бетона. Проводя заглаживание мягкого бетона нельзя проводить данную операцию на одном и том же месте, это может негативно отразиться на износостойкости чистового пола, способствовать появлению впадин и пустот.

Никогда не поднимайте машину за вращающееся кольцо. Используйте соответствующий подъемник.

Никогда не оставляете затирочные диски закрепленными к машине, при подъеме последней на высоту более 100см. Затирочный диск может соскользнуть.

5.3 Чистовая обработка

После проведения заглаживания Вам необходимо открепить затирочные диски от лезвий и очистить их от цементной пасты, накопившейся в ходе работы. Увеличьте угол наклона лезвия максимум на 1см для проведения первого этапа чистовой обработки, продолжайте увеличивать угол наклона для последующей чистовой обработки. Увеличивайте пропуск до достижения требуемого уровня чистовой обработки. Временной интервал между чистовыми пропусками также зависит от погодных условий, содержанию воды в бетоне и т.д. Если в некоторых местах бетон схватывается/застывает слишком быстро, Вы можете нанести на данный участок небольшое количество воды, используя ручную щетку с тем, чтобы довести до конца процесс чистовой обработки.

Будьте внимательны при работе на участках с присутствием воды ввиду того, что машина может скользить. Не теряйте контроль над машиной в течение всего процесса работы.

5.4 Очистка машины

Проводите очистку машины после завершения работы во избежание скапливания цементного теста, удалять которое довольно сложно. Цементное тесто можно удалять с помощью старой малярной кисти или ручной щетки. После очистки рекомендуется протереть лезвия, их держатели и защитный обод абсорбционным маслом (не используйте легковоспламеняющееся масло). Это помогает процессу очистки машины после ее использования. Избегайте попадания масла на любые детали из резины, например на клиновый ремень.

5.5 Перемещение машины

При транспортировке машины на машине, лезвия всегда устанавливайте в плоском положении, а затирочные диски под лезвиями во избежание повреждения системы контроля наклона (шага) и для защиты их от повреждения.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом любых работ, связанных с ремонтом или техническим обслуживанием, снимите свечу зажигания. Перед проведением работ по техническому обслуживанию, убедитесь в том, что машина находиться в чистом состоянии. При проведении технического обслуживания, носите защитные перчатки и обращайте особое внимание на положение лезвий.

В случае возникновения проблемы, свяжитесь с нашим отделом технической помощи.

Информацию по заправке топлива и масла Вы можете получить в «Руководстве по эксплуатации двигателя».

6.1 Текущее обслуживание

Машина не нуждается в особом техническом обслуживании, тем не менее, необходимо следовать следующим инструкциям:

* Проводите очистку машины после завершения рабочего дня во избежание скапливания цементного теста

* Проведите необходимый ремонт. В случае возникновения каких-либо сомнений, свяжитесь с нашим отделом технической помощи или обратитесь к квалифицированному специалисту

* После проведения очистки, присоедините заглаживающие диски к машине для их защиты при транспортировке

Ежедневные проверки

* Прочищайте воздушный фильтр, особенно при работе в трудных условиях. Для получения инструкций по очистке фильтра, см. «Руководство по эксплуатации двигателя»

* Проверяйте уровень масла

* Проверьте лезвия на износ

* Затяните болты крепления лезвий, замените их в случае необходимости

* Проверяйте работу безопасных выключателей

Еженедельные проверки

* Проверьте натяжение клиновых ремней и их износ

* Проверьте износ муфты

* Прочищайте свечу зажигания. Для ее замены см. «Руководство по эксплуатации двигателя»

При сборке мы полностью смазали   редуктор и залили его герметиком. Однако, если на машине проступает масло, в каком-то месте возможна протечка. Очистите машину и найдите место протечки. Масло может протекать из двигателя или редуктора. В этом случае, свяжитесь с нашим техническим отделом или обратитесь к квалифицированному специалисту.

Для заправки редуктора рекомендуется использовать масло SHELL TIVELA COMPUNDS A или масло подобного типа.

6.2 Замена затирочных дисков

После очистки машины от цементной пасты, накопившейся в ходе работы, снимите затирочный диск.

Перед установкой затирочного диска убедитесь в отсутствии цементной пасты на лезвиях и на нем самом.

Поместите затирочный диск на плоскую поверхность и убедитесь в том, что лезвия находятся в горизонтальном положении.

Поместите машину на диск так, чтобы лезвия зашли в два квадратных зажима на затирочном диске.

6.3 Замена лезвий

Проверьте лезвия на износ.

Выполните следующие действия:

* Очистите лезвия от затвердевшей цементной пасты, накопившейся в ходе работы;

* Снимите болты и стопорные шайбы с каждого кронштейна машины;

* Установите новые лезвия и проверьте крепление болтов и шайб; замените их в случае необходимости;

* Подтягивайте болты на креплениях лезвий каждый день;

* Если на лезвиях отмечается разный характер износа, замените все лезвия для улучшения качества работы машины.

6.4 Замена клиновых ремней

Выполните следующие действия:

* Очистите машину от цементной пасты, накопившейся в ходе работы;

* Снимите кожух ремня, ослабляя болты крепления с каждой стороны кожуха;

* Замените клиновые ремни на ремни идентичного размера и марки. Идентичный размер и марка ремней имеют важное значение.

По истечению гарантийного срока, машины должны проходить полный осмотр один раз в году. Вы можете обратиться к нашим дилерам по этому вопросу.

Компания Barikell не несет ответственность за возможные аварии или несчастные случаи, произошедшие вследствие невыполнения указанного требования.

7. НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Никогда не начинайте какие-либо операции по обслуживанию или ремонту машины при работающем двигателе.  Рекомендуется выполнять исключительно действия, описанные в предшествующих главах. В случае обнаружения иных неисправностей, свяжитесь с нашим отделом технической помощи.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Ротор вращается не на полную мощность | Клиновый ремень провисает или изношен | Замените клиновый ремень |
| Машина работает неэффективно | 1) Сильный износ лезвий 2) Недостаточно равномерное соприкосновение затирочных дисков и лезвий | 1) Замените лезвия 2) Убедитесь в отсутствии цементного теста на крестовине, лезвиях и затирочном диске |
| Машина оставляет круги на бетонном покрытии | 1) Присутствие цементного теста на затирочном диске/лезвиях 2) Износ или искривление затирочного диска/лезвий | 1) Очистите затирочный диск/лезвия от цементного теста 2) Замените затирочный диск/лезвия |
| Вибрации машины | Ослаблены болты или гайки на двигателе или других частях машины | Проверьте крепление болтов и гаек |
| Машина подпрыгивает на полу | 1) Изогнута рукоятка машины 2) Лезвия не отрегулированы или изогнуты | 1) Замените рукоятку машины 2) Отрегулируйте лезвия и замените изогнутые лезвия |
| Регулятор шага (уровня наклона) не работает | 1) Изогнута рукоятка машины 2) Присутствие затвердевшего цементного теста на крестовине 3) Ручка засорена или забилась 4) Сломана скоба ручки | 1) Замените рукоятку 2) Очистите крестовину от цементного теста 3) Прочистите ручку 4) Замените скобу ручки |
| Двигатель не запускается | 1) Отсутствует бензин 2) Отсутствует подача тока на свечи зажигания и провода 3) Дроссельная заслонка полностью открыта 4) В двигателе отсутствует масло | 1) Пополните бак 2) Проверьте свечи зажигания и провода 3) Закройте дроссельную заслонку 4) Произведите дозаправку |
| Безопасный переключатель активирован, машина не останавливается | 1) Отсоединена проводка 2) Микропереключатель сгорел | 1) Подключите проводку 2) Замените микропереключатель |

8. ГАРАНТИЯ

Машины, поставляемые компанией, попадают под гарантию при следующих условиях:

1) Срок гарантии двенадцать (12) месяцев.

2) Производитель по своему усмотрению принимает на себя обязательства по проведению ремонта и замены деталей и частей, рассматриваемых как дефективные.

3) Замененные или отремонтированные части и детали попадают под гарантию оригинальных деталей и частей, которая истекает в течение  двенадцати (12) месяцев с момента установки.

4) Производитель оставляет за собой право взять соответствующий период времени, необходимый для проведения работ и поставку запасных частей.

5) Транспортные расходы на пересылку замененных частей, попадающих под гарантию, несет покупатель.

6) Под гарантию не попадают части и детали машины, ремонт которых был произведен третьей стороной в течение гарантийного периода.

7) В течение гарантийного срока замененные детали и части машины принадлежат производителю.

8) Детали и части машины, поставляемые компанией BARIKELL, но произведенные другой компанией, не относятся к гарантии компании BARIKELL и попадают под гарантию компании-производителя. Любые претензии покупателя будут передаваться через компанию BARIKELL.

9) Гарантия распространяется только на покупателя машины. Гарантия прекращается в следующих случаях:

а) Покупатель передает право собственности на машину третьей стороне;

b) Покупатель произвел какие-либо модификации;

с) Покупатель произвел замену каких-либо деталей или частей машины, произведенных другими компаниями.

10) Компания BARIKELL не несет ответственности за ущерб, нанесенный бетонным покрытиям вследствие неправильно обращения с машиной или ее остановок в процессе работы.

11) Гарантия не покрывает ущерб, нанесенный вследствие использования машины после обнаружения дефекта либо использованием машины не по назначению, либо не соблюдению правил пользования машиной.

12) Производитель не несет ответственность за возможные проблемы, связанные с перепродажей машины третьей стороне либо нарушение действующих правил на патент в стране приобретателя.

13) Гарантий срок на двигатели назначается их производителем.

14) Гарантию назначают все официальные дилеры компании BARIKELL. Любые другие договора или соглашения могут быть признаны действительными, только после официального письменного одобрения компании BARIKELL.

Важная информация для покупателя:

Сохраняйте настоящую гарантию. При обращении в сервисную службу компании BARIKELL укажите номер модели, серийный номер и номер двигателя Вашей машины.

9. МАРКИРОВКА И СЕРТИФИКАЦИЯ

Модели, описанные в настоящем руководстве по эксплуатации, прошли проверку на соответствие директивам СЕЕ 89/392 касательно производства машин и последующим дополнениям к ним.

Прохождение проверки на соответствие подтверждается символами СЕ. Сертификат соответствия прилагается.

# Text boxes

Стопка лезвий

Двигатель Honda код 3000-3005

Двигатель Robin код 3008-3012

Moskito 4-60 Таблица В

Двигатель Honda  GX120  4HP

Двигатель Honda  GX160  5.5HP

Двигатель Robin   EX13    4.5HP

Двигатель Robin   EX17     6 HP

Двигатель Honda код 3000-3005

Двигатель Robin код 3008-3012

Moskito 4-60 Таблица А

Модели/код: 3000-3005-3008-3012

Затирочная машина «MOSKITO 4-60»

Руководство по эксплуатации